## Slide 1: Automated Guided Vehicles
Progetto di
Bertoli Marcello
Verucchi Micaela
Zecchini Samuele

## Slide 2: Indice
Breve analisi letteratura
Modello matematico
Implementazione del modello
Rilassamenti e lower bound
Algoritmo euristico
Predisposizione istanze di test
Campagna di test

## Slide 3: Breve analisi letteratura
Agv: veicolo a guida automatica
Utilizzati negli stabilimenti industriali per la movimentazione dei prodotti
Necessità di organizzarne gli spostamenti

## Slide 4: Breve analisi letteratura
Consegna:
  “Dato un layout di un magazzino, definire algoritmi per l’ottimizzazione dei percorsi di veicoli automatici che effettuano il picking”
Obiettivi:
  Ottimizzare i percorsi dei muletti
  Minimizzare il numero di muletti utilizzati
Caratteristiche del sistema
  nMuletti: numero di muletti totale
  nMerci: numero di merci da raccogliere
  pesoMax: peso massimo trasportabile da un muletto
  volMax: volume massimo trasportabile da un muletto

## Slide 5: Breve analisi letteratura
Passo 1:
  Creazione di un grafo che rappresenta il magazzino per intero
  Conoscendo le merci da raccogliere, calcoliamo i pesi di tutti i percorsi tra la sorgente e le merci
  Creazione di un grafo ridotto in cui i vertici rappresentano la sorgente e le merci, utilizzando i pesi dei percorsi calcolati in precedenza
Passo 2:
  Risoluzione del Capacity Vehicle Routing Problem sul grafo creato al passo precedente

## Slide 6: Modello Matematico
Rappresentazione del magazzino:
  Matrice delle adiacenze pesiArchi contenente i pesi degli archi
  L’elemento pesiArchi(i,j) rappresenta l’arco tra i vertici i e j
Calcolo dei cammini minimi tra tutti i vertici interessati:
  Utilizzo dell’algoritmo di Dijkstra da sorgente a destinazione
Creazione del grafo finale:
  Ad ogni passo di Dijkstra, aggiungiamo il peso calcolato nella nuova matrice delle adiacenze pesiArchiFinali

## Slide 7: Modello matematico
Modello Vehicle Routing Problem
  Vincoli

## Slide 8: Modello matematico
Note:
  V: insieme dei vertici del grafo pesiArchiFinale
  V’: insieme dei vertici del grafo pesiArchiFinale escludendo la sorgente
  Φ: insieme contenente gli S
  S: possibile route in base alle richieste
  r(S): numero minimo di muletti necessari per servire la route S

## Slide 9: Implementazione
Funzioni:
  Dijkstra(s,d): funzione che calcola il cammino minimo tra i vertici s e d
Procedure:
  CamminiMinimi: procedura che calcola tutti i cammini minimi tra tutti i vertici e crea la matrice delle adiacenze pesiArchiFinale
  generaS: procedura che utilizza un algoritmo per trovare tutte le possibili route S
    Per ogni route S trovata calcola r(S) e aggiunge il vincolo

## Slide 10: Implementazione
Procedure:
  VRP: procedura che inserisce i vincoli del problema e minimizza la soluzione
Codice

## Slide 11: Rilassamento e lower bound
R,P problemi
R è rilassato rispetto a P se
Rilassamento scelto: eliminazione

## Slide 12: Rilassamento e lower bound
Vincolo eliminato:
R e P hanno la stessa funzione obiettivo quindi la (b) è verificata
Dato che F(R) è ottenuto da F(P) togliendo un vincolo è verificata anche la (a)
La soluzione trovata potrebbe non essere ammissibile per il problema originale
Otteniamo un lower bound della soluzione ottima
Risultato visualizzato nelle campagne di test

## Slide 13: Algoritmo euristico
Implementazione dell’algoritmo di Clarke-Wright
Funzionamento:
  Creazione di nMerci route del tipo (0,i,0)
  Calcolo saving s(i,j)
  Ordinamento dei valori di s(i,j) dentro IndexList
  Estrazione del primo elemento da IndexList
    Se rispetta i vincoli si uniscono le route
  Ripete il punto precedente

## Slide 14: Algoritmo euristico
Funzioni:
  calcSaving:
    dati due indici, calcola il saving
  Cerca:
    Controlla se è possibile unire due route
Procedure:
  ClarkWright:
    Inizializza le route
    Riempie la matrice dei savings
    Compie il merge delle route
    Calcola il cammino minimo

## Slide 15: Algoritmo euristico
Note:
  Versione parallela di Clark-Wright
  Algoritmo molto performante
  Sono stati aggiunti vincoli per il rispetto della capacità dei muletti
Codice

## Slide 16: Predisposizione istanze di test
Struttura magazzino

## Slide 17: Predisposizione istanze di test
Caratteristiche:
  Tempo di carico uguale per ogni merce
  Memorizzato sulla matrice delle adiacenze pesiArchi
  SD è un vettore contenente le coppie (sorgente,destinazione) da usare con Dijkstra

## Slide 18: Campagna di test
Test 1.1:
  nMerci = 5
  pesoMax = 100
  volMax= 1000
  pMerci: [92 52 31 52 5 ]
  vMerci: [400 10 235 220 700 ]
Risultato:
  Peso cammino minimo = 110
  Muletti usati = 3

## Slide 19: Campagna di test
Test 1.1 euristico:
  Peso cammino minimo = 110
  Muletti usati = 3
  Risultato uguale al test con il modello

## Slide 20: Campagna di test
Test 1.2:
  pesoMax = 1000
  Altri valori identici al caso 1.1
Risultati:
  Peso cammino minimo = 98
  Muletti usati = 2

## Slide 21: Campagna di test
Test 1.2 euristico:
  Peso cammino minimo = 104
  Muletti usati = 2
  Risultato non ottimale

## Slide 22: Lower bound
Applicazione del lower bound al test 1.2
Risultati:
  Peso cammino minimo = 76
  Muletti usati = 2
La soluzione non è accettabile

## Slide 23: Campagna di test
Test 2.1:
  nMerci = 10
  pesoMax = 100
  volMax = 1000
  pMerci: [86 20 87 39 78 85 30 38 92 91 ]
  vMerci: [553 630 426 565 264 604 424 605 262 72 ]
Risultati:
  Peso cammino minimo = 301
  Muletti usati = 8

## Slide 24: Campagna di test
Test 2.1 euristico:
  Peso cammino minimo = 301
  Muletti usati = 8
  Risultato uguale al test con il modello

## Slide 25: Campagna di test
Test 2.2:
  pesoMax = 800
  volMax = 100000
  Altri valori identici al test 2.1
Risultati:
  Peso cammino minimo = 151
  Muletti usati = 1

## Slide 26: Campagna di test
Test 2.2 euristico:
  Peso cammino minimo = 155
  Muletti usati = 2
  Risultato non ottimale

## Slide 27: Fine